采购文件 项目名称：2018年乐清市淡水检测 采购单位：乐清市海洋与渔业局 联系人： 张女士 联系电话：0577-61880316 13506558204 联系传真：0577-61880316 二○一八年

关于2018年乐清市淡水检测的竞争性谈判采购公告

乐清市海洋与渔业局就 “2018年乐清市淡水检测”进行竞争性谈判采购，特邀请国内合格的供应商前来报价。

一、采购内容、用途、数量、技术要求

采购内容为乐清市范围内23条河道的水温、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、挥发性酚、石油类、铜、锌、铅、镉、镍、六价铬、汞、砷、粪大肠菌群等共19个指标的采样和检测服务。一年开展4次，每个季度1次，分别为3月、6月、9月和12月。实施方案见附件一。

供应商需在截标之日前按上述要求递交谈判响应文件，包括详细的资质证明文件和报价函。

二、供应商的资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2、需通过计量认证；

3、法律法规规定的其他条件；

4、本项目谢绝联合体投标。

三、供应商须知

1、▲供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理，失去成交资格。

2、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

3、谈判和评审流程详见附件二。

四、递交谈判响应文件截止时间：2018年3月20日　下午17:30

五、递交谈判响应文件地点：乐清市海洋与渔业局C307办公室（乐清市伯乐东路888号）

六、谈判开始时间：待定（另行通知）

谈判地点：乐清市海洋与渔业局（乐清市伯乐东路888号）

七、其他事项

采购人联系方式

采购人：乐清市海洋与渔业局

联系人：张女士

联系电话：0577-61880316、13506558204

联系传真：0577-61880316

附件一

2018年度乐清市淡水检测项目

实施方案

乐清市海洋与渔业局

2018年3月

# 一、目的意义

为贯彻落实《浙江省乐清湾区域污染综合整治方案》、《乐清市乐清湾区域污染综合整治实施方案》，切实履行海洋与渔业行政主管部门保护海域生态环境的职责，结合乐清实际，组织开展乐清市淡水的监测工作，作为乐清湾区域污染综合整治的依据。

### 二、检测区域和站位设置

### （一）监测区域

监测区域基本覆盖乐清市片区，在大荆镇、雁荡镇、清江镇、虹桥镇、城东街道、城南街道、柳市镇、北白象镇、翁垟街道等区域有监测站点的设置。

（二）站位设置

共设立监测站位23个（图1、表1）。

表一 站位点的坐标

| 站号 | 站位地点 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS1 | 江夏排涝口内 | 121°14′19″ | 28°20′58″ |
| DS2 | 湖雾镇湖雾溪 | 121 °11 ′ 57.67 ″ | 28 ° 23 ′ 43.34 ″ |
| DS3 | 蒲湾村污水处理厂 | 121°10′23″ | 28°22′33″ |
| DS4 | 大荆溪断面，靠海附近 | 121°10′11.19″ | 28°23′26.83″ |
| DS5 | 陡门头村合作塘水闸 | 121 ° 08 ′ 45.22 ″ | 28 ° 19 ′ 49.83 ″ |
| DS6 | 清江镇裕后塘新闸 | 121 ° 07 ′ 25.84 ″ | 28 ° 17 ′ 40.89 ″ |
| DS7 | 清江镇新塘闸 | 121 ° 06 ′58.48″ | 28 ° 17 ′08.42 ″ |
| DS8 | 清江镇小芙闸 | 121 ° 04 ′18.24″ | 28 ° 17 ′25.37″ |
| DS9 | 清江镇大芙闸 | 121 ° 04 ′33.16″ | 28 ° 17 ′19.01″ |
| DS10 | 清江镇清阳塘闸 | 121 ° 07 ′ 14.57 ″ | 28 ° 15 ′ 42.47 ″ |
| DS11 | 虹桥镇大鹅头闸 | 121 ° 07 ′ 04.17 ″ | 28 ° 12 ′ 37.66 ″ |
| DS12 | 虹桥镇污水处理厂 | 121 ° 06 ′ 10.88 ″ | 28 ° 11 ′ 7.19 ″ |
| DS13 | 虹桥镇双屿闸 | 121 ° 03 ′ 50.12 ″ | 28 ° 9 ′ 46.74 ″ |
| DS14 | 乐清城东街道白龙港北闸 | 121 ° 02 ′ 27″ | 28 ° 07 ′ 27″ |
| DS15 | 乐清城东街道白龙港闸 | 121 ° 02 ′ 16.11″ | 28 ° 07 ′ 22.86″ |
| DS16 | 城东街道城东闸 | 121 ° 01′28.83 ″ | 28 ° 06′44.82″ |
| DS17 | 乐清城南街道胜利闸 | 121 ° 00 ′ 43.67 ″ | 28 ° 05 ′ 26.37 ″ |
| DS18 | 翁垟街道火箭闸 | 121 ° 59 ′ 37.91 ″ | 28 ° 02 ′ 55.79 ″ |
| DS19 | 柳市镇岐头闸 | 120 ° 57 ′ 52.10 ″ | 27 ° 59 ′ 14.59 ″ |
| DS20 | 柳市镇黄华闸 | 120 ° 55 ′ 19.17 ″ | 27 ° 59 ′ 31.23 ″ |
| DS21 | 柳市镇慎江闸 | 120 ° 53 ′ 28.32 ″ | 27 ° 59 ′ 54.54 ″ |
| DS22 | 白象镇磐石闸 | 120 ° 49 ′ 39.99 ″ | 27 ° 59 ′ 20.50 ″ |
| DS23 | 白象镇乌牛闸 | 120 ° 47 ′13.06″ | 28 ° 00 ′57.33 ″ |

23个监测站位的分布

### 三、监测时间

水质监测分为四个季度进行，在3月、6月、9月、12月对23个站位点的水质进行采集，并且在一个月内完成检测任务，并出具电子数据及纸质检测报告。

### 四、监测依据及指标

## （一）监测项目依据

主要根据《渔业水质标准》（GB 11607-1989）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）。

（二）淡水水质监测指标

包括水温、pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、挥发性酚、石油类、铜、锌、铅、镉、镍、六价铬、汞、砷、粪大肠菌群、等19项。

### 五、样品的采集、保存、运输方法

严格按照《HJ 494-2009 水质 采样技术指导》、《HJ/T 52-1999 水质 河流采样技术指导》、《HJ493-2009水质采样样品的保存和管理技术规定》的要求进行采集水质样品。

（一）采样一般规定及记录

采样要求必须两人以上的采样人员进行采样，携带GPS，准确记录站点位置。清晰正确地填写采样记录，包括具体时间、天气状况等环境因素。

（二）采样器具、方式要求

采样使用标准要求的采样器，根据样品检测参数分别装于塑料桶及各种玻璃器具中，按照规定保存，需现场萃取、固定、酸化的，现场完成。采样时，使用现场检测工具，完成透明度、pH、盐度以及溶解氧（电化学探头法）等指标，溶解氧同时采用碘量瓶进行固定。

采集溶解氧、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、硫化物等检测项目的样品时，进行单独采样。

- 粪大肠菌群等微生物指标采集样品容器先灭菌干燥，采集水样后，立即封口，所有微生物检测样品单独于其他样品存放。

- 溶解氧、高锰酸盐指数等需要现场固定的检测样品，每个样品采集后，用移液枪准确移取固定试剂，枪头插入采集样品液面以下加入固定试剂。溶解氧加入固定试剂后，封口，上下颠倒20次。

- 用于检测溶解氧的样品采集于碘量瓶，收集样品时，采样器的出水口必须保持在液面下，样品必须装满碘量瓶并以水封。溶解氧的样品固定密封后，碘量瓶用报纸等包裹，避光保存。

- 重金属汞等指标的检测水样采集于玻璃瓶中。

- 其他一般性采集的水质采集于塑料桶，采集量视检测指标而定。

- 样品运输及处理

样品采集完，当天运至实验室，当气温过高时，使用低温保存箱，冰盒等保存样品。

样品到达实验室，经样品管理员清点验收，将样品分装成检样和备样，安排人员抽滤水样，一般检测水样用0.45微米的滤纸抽滤，根据检测方法按量抽滤用于检测悬浮物水样，按规定保存使用的滤纸。抽滤的样品保存在-20℃。按照任务下达单，各检测人员领取自己的样品，并在样品流转单上签字。

- 溶解氧、挥发性酚、微生物参数如粪大肠菌群等在样品到达当天完成检测。

- 磷酸盐在水质抽滤完立即检测，或者，保存在4℃冰箱内，48小时内完成检测。

- 高锰酸盐指数所用水样用硫酸调pH至1—2之间，保存在4℃冰箱避光保存，2天内完成。

- 活性硅酸盐使用抽滤完的水样，保存在4℃的环境里，3天内完成检测。

- 氨氮（淡水）用硫酸调pH＜2后，保存在4℃冰箱，7天内完成检测。

- 氟化物等其他参数在一个月内完成。

### 六、分析测试方法

淡水水质分析测试方法

按照《水质pH值的测定玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）、《水质  挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）等17个标准的规定（表2）进行相关指标的检测。

表2  淡水水质分析测试方法

| 序号 | 指标 | 分析测试方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度计法 | GB/T 13195-1991 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 4 | 溶解氧 | 电化学探头法 碘量法 | HJ 506-2009 GB/T 7489-1987 |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 | GB/T 11892-1989 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 8 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |
| 9 | 挥发性酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 10 | 石油类 | 红外光度法 | HJ 637-2012 |
| 11 | 铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 12 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 13 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 14 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 15 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
| 17 | 汞 | 原子荧光光度法 | 无公害食品 淡水养殖用水水质NY 5051-2001 |
| 18 | 砷 | 原子荧光光度法 | 无公害食品 淡水养殖用水水质NY 5051-2001 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 发酵法 | HJ/T 347-2007 |

七、 技术要求

（一）技术标准

严格按照统一的方法进行调查、分析和评价。技术标准参照《海洋调查规范》（GB12763）、《海洋监测规范》（GB17378）和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

大面站采集层次：水深浅于10m 只采表层；水深大于10m, 采表层和底层。

（二） 技术要求

参照相关历史资料，认真组织各分项目做好各次调查计划、核实各站位经纬度，按计划仔细准备调查所需的和备用的仪器设备、工具器材、调查站位图、各种报表、记录本等。严格按照《水和废水监测分析方法》中各调查采样项目的具体技术要求进行调查站位的样品采集。

（三）样品处理、保藏与送交

按照《水和废水监测分析方法》的要求，各专业组对各种采集到的样品认真处理、正确保藏、详实记录。采集的样品按照各专业的时间要求，及时送实验室检测分析，同时按规定办理移交手续。

附件二

# 谈判和评审流程

一、截止和评审

1、截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取谈判响应文件。

1.2供应商法人授权代表必须出席谈判采购大会。

2、谈判响应文件初审

2.1初审内容为：

1)谈判响应文件是否符合采购文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

2)报价构成有无计算错误；

3、谈判响应文件的澄清

3.1为有利于对谈判响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对谈判响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商全权代表签字并作为谈判响应文件内容的一部分。

4、▲谈判采购小组发现谈判响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(谈判采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购公告要求编制或字迹模糊、辨认不清的谈判响应文件；

2）没有按要求加盖有效公章；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购公告技术要求的谈判响应文件，经谈判后供应商拒绝修正的；

4）谈判响应文件附有采购人不能接受的条款，经谈判后供应商拒绝修正的；

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，谈判采购小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，谈判采购小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）其他经谈判采购小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的谈判响应文件；

4.2本次采购，如果经过谈判后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商谈判响应文件按无效处理。

5、评审

5.1采购人将组织谈判采购小组，对具备实质性响应的谈判响应文件进行评估和比较。

5.2评审过程中遇到特殊情况，由谈判采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

二、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据谈判采购小组推荐，采购人确定成交供应商。

2、谈判采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

3、签订合同

3.1、成交供应商接到成交通知书后3日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同以违约处理。